## Slide 1
Moniteur pivotant et orientable à loisir. Accès libre aux prises.
Le Lumix GH6 incarne la nouvelle génération d’appareils photo hybrides compacts à capteur MFT. Le nouveau capteur 25 mégapixels et le nouveau processeur permettent d’enregistrer des vidéos haut de gamme de 10 bits 4K 120p ou 5.7K 60p. Les prises de vue Highspeed Full HD réalisables jusqu’à 300p créent des ralentis impressionnants.
Le format Apple ProRes 422 HQ de 5,7K 30p est disponible en Codec pour offrir encore plus de flexibilité en post-traitement. La double stabilisation d’image sur 5 axes pour des prises de vue stables à main levée permet désormais de prendre des photos avec des vitesses d’obturation plus lentes de 7,5 stops et des images haute résolution 100 MP. L’équipement est complété par le viseur OLED grand format, le moniteur orientable, le double logement pour carte mémoire et le boîtier en magnésium résistant aux intempéries.
DC-GH6E (GH6 Body)
EAN 5025232920921
L’appareil photo hybride fiable destiné aux pros
Appareil photo à objectif interchangeable DSLM Micro Four Thirds
GH6
DC-GH6LE (GH6 + LEICA ES12060)
EAN 5025232920945
Qualité d’image – nouveau capteur 25MP & nouveau processeur/prise de vue HighRes 100MP à main levée
Stabilisateur d’image – double stabilisation jusqu’à 7,5 stops : 5 axes I.S. + O.I.S. dans l’objectif
Enregistrements vidéo professionnels 1 – 4K 120p ou 5,7k 60p 10 bits/Full-HD avec max. 300 i/s
Enregistrements vidéo professionnels 2 – enregistrement interne 5,7K 30p Apple ProRes 422 HQ
Design robuste – boîtier en magnésium, protection contre le froid/la poussière & les éclaboussures, 2 logements cartes (CFe et SD), joystick, écran LCD librement orientable, viseur OLED grand format
Vitesse – mode rafale jusqu’à 75 i/s, détection des yeux/du visage/du corps/d’animaux
Capteur 25 MP, prise de vue HighRes 100MP
Stabilisateur d’image Dual

## Slide 2
GH6
Plus d’infos sur : www.panasonic.ch
Sous réserve de modifications techniques. Les valeurs indiquées pour le poids et les dimensions sont approximatives. Mise à jour : 02 / 2022
CAPTEUR |  | 
 | Pixels bruts/nets | 26,5/ 25,2 MP, capteur à revêtement antireflet et sans filtre passe-bas/prise de vue HighRes 100 MP à main levée
 | Stabilisateur de boîtier | • 5 axes, compatible avec Dual I.S., 7,5 stops
ENREGISTREMENT |  | 
 | Format de fichier | Photo : JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, Vidéo : Apple ProRes, H.265/HEVC, H.264
 | Rapport d’aspect | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
 | Espace colorimétrique | sRGB, AdobeRGB
 | Taille d’image des photos | Max. 5776 x 4336 pixels, ou 11 552 x 8672 pixels en HighRes
 | Taille d’image des vidéos | 5,7K ProRes HQ max. 1,9 Gb/s / 5,7K 60p 300 Mb/s / C4K/4K : 120p, max. 300 Mb/s / FHD : max. 300 ips/ 240p, max. 800 Mb/s / 5,8K 30p 200 Mb/s (anamorphique)
AUTOFOCUS |  | 
 | Type d’autofocus | AF à mesure de contraste sur le capteur avec lumière d’appoint / AF hybride avec DFD / 315 champs d’AF
 | Modes de mise au point | AF-S (une fois), AF-C (en continu), MF (manuel), détection des yeux/du visage/de la tête/du corps/d’animaux
 | Modes de mesure (AF/MF/Focus Peaking) | • / • / •
CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ |  | 
 | Caractéristique de mesure de la lumière | Mesure multiple intelligente / centrale pondérée / spot
 | Modes d’exposition | Automatique, automatique avec priorité à l’ouverture, automatique avec priorité à la vitesse d’obturation, mesure manuelle par poursuite, modes scène, détection de scène
 | ISO | 100-25 600
 | Correction de l’exposition | ± 5 EV par incréments de 1/3 EV (± 3 EV pour les enregistrements vidéo)
 | Mémoire d’exposition | AF-Lock sur la touche Fn ou léger appui sur le déclencheur
 | Bracketing de l’exposition | 3, 5 ou 7 images, par incréments de 1/3, 2/3 ou 1 EV
BALANCE DES BLANCS / COULEURS |  | 
 | Réglages | Auto (+chaude/ froides)/Lumière du jour/Nuageux/Ombre/Lampe à incandescence/Flash/Manuelle 1,2,3,4/Température de couleur 1,2,3,4
 | Bracketing de la balance des blancs | 3 prises de vue avec décalage de l’axe bleu-jaune ou magenta-jaune-vert
 | Type d’image/filtre | 16 dont Flat, Monochrome / 8 dont Retro, High-Key
OBTURATION |  | 
 | Vitesse d’obturation | Photo : 1/8000 à 60 s, pose (max. 30 min), obturateur électronique : 1/32 000 s – 60 s, vidéo : 1/25 000 s – 1/ 8 s
 | Télécommande de l’obturateur | Par Wi-Fi ou télécommande à câble (2,5mm)
MODE RAFALE |  | 
 | Mécanique | 14 i/s / env. 95 (JPEG), env. 40 images (JPG+avec RAW) jusqu’à ralentissement de la mémoire ; 8 i/s avec AFC et LiveView
 | Électronique | 75, 60 ou 20 i/s / 200 images
FLASH |  | 
 | Flash | Flash TTL externe (disponible en option) / 7 modes
 | Vitesses de synchronisation X | Moins de 1/250 s
 | Correction d’exposition du flash | ± 3 EV par incréments de 1/3 EV
 | Synchronisation de flash | • / •
FONCTIONS VIDÉO |  | 
 | Apple ProRes 422 HQ / 422 | 5,7K: 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p
 | 4:2:2 10 bits | C4K/4K : 59.94p / 50.00p/ 47.95p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p ; FHD : 239.76p / 200.00p / 120.00p / 119.88p / 100.00p / 47.95p / 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p
 | 4:2:0 10 bits | 5,7K: 59.94p / 50.00p / 48.00p / 47.95p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p ; C4K/4K : 120.00p / 119.88p / 100.00p / 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p ; FHD : 239.76p / 200.00p / 120.00p / 119.88p / 100.00p / 47.95p / 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p
 | Anamorphique | 5,8K (4:2:0 10 bits) : 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p ; 4,4K (4:2:0 10 bits) : 59.94p, 50.00p
 | Variable Frame Rate | 5,7K 1-60 ips ; C4K/4K : 1-120 ips ; FHD : 1-300 ips
 | Durée d’enregistrement | Illimitée (jusqu’à 35 degrés, TBC)
 | Fonctions vidéo professionnelles | Fréquences système (59,94 / 50,00 / 24,00 Hz) / Hybrid Log Gamma pour vidéo 4K HDR/ V-Log & V-Gamut / 709 Like Gamma & Knee Control / niveau de luminance 64-1023 / 64-940 / 0-1023 (10 bits) / niveau de noir / accéléré
 | Fonctions d’assistance vidéo | Témoin Tally (devant et derrière) / cadre de prise de vue / Focus Transition avec 3 positions de mise au point à définir / écran Waveform & Vectorscope / barre de couleurs (SMPTE / EBU / ARIB) / tonalité d’essai / LUT chargeables à prévisualisation / assistant de prévisualisation HLG /correction anamorphique / repère de rapport d’aspect / repère Safety Zone / mise au point linéaire avec réglage de l’angle de rotation (*objectifs compatibles) / max 4 canaux audio avec adaptateur XLR en option / Timecode IN/OUT via l’adaptateur BNC fourni / Synchro Scan
UTILISATION |  | 
 | Écran | Écran tactile LCD, 7,5 cm (3˝), format 3:2, 1,84 MP, librement orientable et inclinable, 100 % de l’image
 | Viseur | OLED, 3,68 MP, 0,76x plein format, 100 % de l’image, 60 ips, capteur oculaire
 | Wi-Fi/ Bluetooth | • / • (BLE Bluetooth Low Energy)
 | Robustesse | Résistant à la poussière, aux éclaboussures et au froid ; boîtier en magnésium
 | Langues du menu | 16, dont : français, allemand, anglais, espagnol, turc
 | Supports d’enregistrement | Logement de carte CF Express de type B, logement de carte SDXC compatible UHS-II
 | USB | USB Type C ; USB 3.2 (Super Speed 10 Gb/s), USB Power Delivery
 | HDMI | HDMI Type A ; restitution jusqu’à 8K 30p (photo), C4K 120p (vidéo) ; bouclage jusqu’à 4:2:2 10 bits ; même conversion descendante
 | Autres connecteurs pour | microphone (3,5 mm) / casque (3,5 mm) / adaptateur DMW-XLR1 / télécommande (2,5 mm) / synchronisation du flash
 | Microphone / haut-parleur | • / • (mono)
ALIMENTATION / DIMENSIONS |  | 
 | Accumulateur / capacité | Accu Li-Ion 7,2V, 2 200mAh / env. 350/380 images CFexpress/SD (avec obj. 12-60 mm) ; env. 800/900 images CFexpress/SD en mode LVF Power Save
 | Dimensions du boîtier / emballage | 13,8 x 10,0 x 10,0 cm / 19,2 x 16,3 x 15,6 cm (DC-GH6E)
 | Poids / emballage | 823 g (boîtier avec batterie et carte SD) / 1710 g (DC-GH6E)
ACCESSOIRES STANDARD |  | 
 | Logiciel | Téléchargement : LUMIX Sync, LUMIX Tether, Silkypix
 | Fournis de série | Batterie (DMW-BLK22), chargeur, câble USB, adaptateur secteur, couvercle de la griffe porte-flash, bandoulière, couvercle du boîtier, œilleton du viseur, fixation du câble, et adaptateur BNC